南京市江宁医院鼓山路院区门诊楼LED屏改造

第一章    供应商报名资格要求

一、各供应商在报名时须提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料，出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）法定代表人资格证明书；

3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

4）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

# 5）近三年任意年度单位财务审计报告（原件审查）。

第二章   采购需求

## 项目建设需求

南京市江宁医院鼓山路院区门诊楼LED显示屏因使用年限过久，显示效果及显示功能已无法满足院区要求，现计划在原有位置改造一块与原显示屏相同面积的LED室内显示屏，项目建设需求如下：

显示屏屏体、结构、综合布线需要重新布置，LED的显示分辨率应满足医院显示宣传的要求，全彩显示。

显示技术应采用目前先进的显示技术，将卓越的LED高清晰度数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的LED大屏幕显示系统。

通过这套LED大屏幕显示系统可以实现对的各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示、体现，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息，便于使用方清晰无误地观看需要调取的图形图像及画面信息等。

## 产品清单及其技术指标

| 序号 | 系统名称 | 指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼大厅显示屏 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |
| 备注：安装包含包边设计、落地安装、钢结构 |

- 服务要求：

1.报价产品提供原厂一年免费质保

## 四、设备技术参数以及配置要求

| 统建设总体要求 | 显示系统须能充分利用医院现有基础设施、设备、网络等资源，确保全年365天×24小时不间断的运行。 显示系统可以实现对各种采集到的监控信号、网络信号、以及各种计算机图形信息进行多画面显示、体现。能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息。 显示系统实现全方位的智能监控，实现实时监视控制系统每一个环节的故障。以及每一个箱体的温度、湿度、烟雾、开关电源的输出电压等。 控制系统可以实现16位的校正系数实现方式，校正后亮度差异小于1%色度差异小于0.003。同时能够消除分区间、箱体间的亮色度差异性，让全屏光滑如镜。同样支持弧形屏、异性屏体的矫正。 显示系统支持高刷新高灰度指标，可以自定义任意级别起辉、灰度可以从0-65536级之间任意调整，令显示屏的图像无比细腻。而且不需要特殊的灯板电路，既可支持所有芯片实现LED显示屏高灰阶高刷新指标，可达5000Hz。 控制系统能提供0-255级亮度调节功能，让亮度更加有效。同时支持异性灯板、异性箱体、异性屏、任意走线、任意抽点、轻松带载。 系统须具备高度可扩展性，通过网络接入信息集中发布统一管理；可灵活地扩充其业务功能，并可与其它后勤相关系统进行完全整合。 系统应考虑实用性与先进性相结合，要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。 系统须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级医疗机构和各级卫生行政部门对信息的要求，并符合各上级部门医疗规范要求。 |
| --- | --- |
| 屏体部分要求 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 小间距LED显示屏 | 1）像素间距：2.0mm | 12.288 | 平方 |
|  |  |  | 2）像素密度：250000点/㎡ |  |  |
|  |  |  | 3）模组尺寸：320*160 |  |  |
|  |  |  | 4）输入功率（最大值）：600W/m² |  |  |
|  |  |  | 5）工作温湿度：-20℃~+50℃/10%~90%RH |  |  |
|  | 2 | 直流电源 | 5V40A无风扇直流电源 | 60 | 台 |
| 5V40A | 3 | 接收卡 | 16口HUB75E输出接口 | 30 | 张 |
| 施工部分要求 | 4 | 安装结构 | 各边包边5公分4.9*2.66 | 12.84 | ㎡ |
|  | 5 | 配电柜 | 20KW | 1 | 台 |
|  | 6 | 内部线缆 | 屏幕内部连接电源线网线 | 12.84 | ㎡ |
|  | 7 | 安装调试 | 包含施工、调试、培训及维护 | 12.84 | ㎡ |